## Slide 1
Экологическая безопасность в Ферганской долине
Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович –
президент ассоциации «За экологически чистую Фергану», канд. техн. наук, заслуженный доцент ФерПИ.

## Slide 2: Экологическая безопасность в Ферганской долине
Экологическая безопасность - это защита от экологической опасности. Экологическая опасность - возможность разрушения (полного или частичного) среды обитания человека, растений и животных в результате неконтролируемого развития экономики, отставания технологий, естественных катастроф и антропогенных аварий, вследствие чего нарушается приспособление живых систем к условиям существования.
Экологическая опасность возрастает с развитием современного технологического кризиса. Техногенные загрязнения губительно действуют на организм человека, на окружающую природную среду. Технологический кризис порождает экологический кризис XХI в.

## Slide 3
Экологическая безопасность в Ферганской долине
Большую озабоченность вызывают радиоактивные и токсичные отходы, которые при аварийном смыве в долину могут привести к региональным экологическим последствиям. К ним, прежде всего, относятся отходы на участках Майлуу Суу, Кадамжай, Хайдаркан (Кыргызыстан), Чкаловск, Канибадам, Дегмай, Табошар (Таджикистан).

## Slide 4
В Джалал-Абадской области (Кыргызыстан) основную экологическую опасность для населения и окружающей среды представляют опасные отходы горнодобывающей промышленности. Практически все они унаследованы из прошлого. Опасные отходы размещены в пределах населенных пунктов Майлуу-Суу, Шекафтар, Сумсар. Всего в области площадь нарушенных земель горнодобывающей промышленности составляет 736 га. Урановое месторождение Майлуу-Суу отрабатывалось с 1946 по 1967 гг.

## Slide 5: В результате на территории бывшего предприятия, в том числе вблизи городской черты, образовались 23 хвостохранилища и 13 отвалов. Объем отходов в хвостохранилищах, составляет 3 млн.м3. Хвостохранилища были законсервированы в 1966-1973 гг. Активизация оползневых и эрозионных процессов вблизи хвостохранилищ Майлуу-Суу из-за участившихся ливневых осадков и землетрясений и отсутствие ремонтных работ создали здесь сложную ситуацию. Пять хвостохранилищ находятся в зоне риска крупных оползней таких как «Тектоник», «Кой-Таш», на которых необходимо принятие мер по обеспечению безопасности. Другие 18 хвостохранилищ находятся в устойчивом состоянии. Все отвалы подлежат рекультивации. Средний гамма-фон на поверхности хвостохранилищ составляет 30-60 мкР/час, немного превышая естественный, а на аномальных участках доходит до 800 мкР/час. В городской зоне Майлуу Суу радиационный фон, в целом, не превышает установленных норм.

## Slide 6: Экологическая безопасность Ферганской долины

## Slide 7
При неблагоприятном сценарии развития событий, например, в случае крупных оползней или катастрофических паводков и смыва отходов хвостохранилищ в реку Майлуу-Суу, в зоне радиоактивного загрязнения воды могут оказаться 25 тыс. человек в Кыргызстане и свыше 200 тысяч в Узбекистане. Радионуклиды через реки и каналы могут далее распространиться по Ферганской долине.

## Slide 8
Вблизи поселка Шекафтар, где с 1946 по 1957 гг. работал рудник, расположено 8 горных отвалов. В отвалах складировано около 700 тыс. куб.м. низкорадиоактивных горных пород. Отвалы не рекультивированы и подвержены водной и ветровой эрозии. Рядом расположены жилые дома с садовыми и земельными участками. Отвал №5, расположенный на берегу реки Сумсар, интенсивно подмывается её водами.

## Slide 9: Экологическая безопасность Ферганской долины

## Slide 10: Экологическая безопасность
Андрасман Табошар
ТАДЖИКИСТАН

## Slide 11: Экологическая безопасность Ферганской долины
Чкаловск - Хужант

## Slide 12
Сумсарское рудоуправление функционировало с 1950 по 1978 годы и осуществляло добычу и переработку полиметаллических руд (свинец, цинк, медь и кремний). В результате деятельности предприятия в районе поселка Сумсар было намыто 3 хвостохранилища общим объемом 2,65 млн. куб.м. Хвостохранилища № 1 и 2 законсервированы. В настоящее время гидротехнические сооружения и дамба хвостохранилища № 1 разрушены, происходит эрозия дамбы хвостохранилища № 2 и частичный смыв отходов в реку Сумсар. Ниже хвостохранилища №1 на реке расположен водозабор питьевой воды для поселков Сумсар, Шекафтар, что обуславливает повышенный риск для здоровья населения. Основными загрязняющими веществами являются соли тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий).

## Slide 13: Кадамджайский сурьмяной комбинат является потенциальным источником загрязнения воздуха. Под воздействием ветра токсичная пыль с незащищенных соленакопителей комбината разносится по окружающей территории, включая такие населенные пункты Ферганской долины как Кадамджай, Пульгон, Вуадиль. Большая часть загрязнителей от соленакопителей поступает в окружающую среду через поверхностный смыв и подземное просачивание, вероятность переноса загрязнителей (As) по воздуху в сторону населенных пунктов также велика ввиду постоянных горно-долинных ветров, в том числе в сторону Ферганской долины, и отсутствия изоляции на поверхности соленакопителей. Из металлургического цеха КСК в атмосферу поступает загрязнители в объеме более 100 тонн в год.

## Slide 14
Кадамджайский сурьмяной комбинат был введен в эксплуатацию в 1936 году и до 1990 года наращивал выпуск продукции, достигнув максимума 17 тыс. тонн в год. В последние 15 лет выпуск продукции многократно сократился. На начальном этапе производство основывалось на эксплуатации местных рудников, но в связи с их истощением комбинат перешел на использование сырья из Таджикистана, Казахстана, России и Хайдарканского металлургического комбината.
Хвостохранилище обогатительного цеха Кадамжайского комбината эксплуатируется с 1971 года и расположено прямо над поселком Вуадил Ферганского района Ферганской области. Проектная мощность составляет 2600 тыс. куб.м, а фактический объем уложенных хвостов составляет 2592 тыс. куб.м, таким образом объем использования хвостохранилища полностью исчерпан. В мае 1977 года во время сильных дождей была смыта часть хвостохранилища; отходы распространилась на нижележащие территории поселка Вуадиль, загрязнив почву и воду. В настоящее время состояние хвостохранилища также небезопасно и требует улучшения.

## Slide 15
В процессе пирометаллургического производства на комбинате образовались отходы, которые были складированы в виде отвалов штейнов и шлаков, занимающих значительные земельные площади 8 га. и 5 га. соответственно. Отвалы не рекультивированы и подвержены размыву под воздействием ветра и воды.
В наиболее плачевном состоянии находятся соленакопители комбината, находящиеся в эксплуатации с 1976 года, общей площадью 76 тыс. кв.м и объемом 250 тыс. куб.м. Соленакопители, состоящие из семи карт-емкостей, расположены на высотах 1000-1200 м. над уровнем моря у подножья хребта Катранбаши на склоне с уклоном с юга на север в сторону Ферганской области. Они служат для хранения электролита, образующегося при выщелачивании сурьмы с последующим электролизом по гидрометаллургической схеме производства, используемой в настоящее время. С момента ввода в эксплуатацию в соленакопители сброшено 360 тыс. куб.м. электролита.

## Slide 16
Из-за технологических упущений и нарушений при строительстве и в процессе эксплуатации соленакопителей, происходит утечка электролита и токсичных солей, которые попадают через поверхностный смыв и подземные воды в речную систему Ферганской Долины Узбекистана
Геологические породы, подстилающие соленакопители - это сланцы, местами с прослоями известняков и конгломератов, которые могут способствовать просачиванию загрязненных веществ в подземные горизонты. Гидроизоляция соленакопителей значительно устарела и потеряла эффективность (наблюдаются трещины, эрозия дна и бортов). Дождями, талыми водами и ветрами токсичные элементы отходов (мышьяк, сурьма, ртуть, сульфиды натрия) переносятся в сторону населенных районов и в речную сеть, откуда осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабжение Ферганского района, г.г. Фергана и Маргилан.
В зоне экологического риска проживают часть населения Кадамжайского района Баткенской области Кыпгызыстана и значительное количество орошаемой земли и жителей Ферганской области Узбекистана. Канцерогенные риски для здоровья представляют в основном соединения мышьяка (As), переносимые ветром и ливневыми стоками. При употреблении речной воды высоки риски для здоровья из-за повышенного содержания ртути, сурьмы и мышьяка.

## Slide 17
В 2005-2006 гг. силами комбината проведена реконструкция верхних соленакопителей №1, 2 и 3 для производственных целей. На баланс МЧС КР были переданы соленакопители №7 и 8. Проблема остающегося исторического загрязнения на Кадамжайском комбинате требует долговременного решения и постоянного мониторинга.
Недавнее землетрясение, где эпицентр был в районе Кадамжая в селе Советское, говорит том, что при разрушении гор от землетрясения все отходы могут попасть на территорию Узбекистана, смотрите на нижнюю карту. Сведений о состоянии этих соленакопителей и хвостохранилищ не известно.

## Slide 18
По объему накопления промышленных отходов Баткенская область занимает первое место в Кыргызской Республике, и сравнима по этому показателю с Согдийской областью Таджикистана. Площадь нарушенных земель в области составляет почти 1 тыс. га, в то время как площадь рекультивации всего 15-20 га. На размещение отходов выделено 79 га.

## Slide 19
В результате длительной эксплуатации месторождений сурьмы и ртути на Кадамжской и Хайдаркенской промышленных площадках накоплено свыше 150 млн. тонн твердых отходов в виде отвальных пород, шлаков, огарков, а в хвостохранилищах и накопительных картах складировано свыше 10 млн. тонн отходов флотации, электролиза и т.д

## Slide 20
Вблизи поселка Советский, в ходе разработки свинцово-цинковых руд в 1930-1971 годы, было складировано около 2,5 млн. куб.м песков, содержащих соли тяжелых металлов. Территория отходов не рекультивирована, происходит инфильтрация атмосферных осадков и ветровой перенос компонентов отходов, загрязняя окружающую среду, с возможным воздействием на соседний Узбекистан. Жители используют пески и фракции отходов в качестве строительных материалов, что несет угрозу для их здоровья.
Другой не решенной проблемой в области остается управление твердыми бытовыми отходами. Система уборки мусора и организация свалок неудовлетворительна. Например, в пос. Кадамжай свалка отходов расположена в сухом русле. Во время дождей весной, потоки воды смывают бытовые отходы в основную реку, тем самым, увеличивая ее загрязнение.

## Slide 21
Получение ртутного концентрата на Хайдарканском комбинате, 2005(Фото: UNEP/GRID-Arendal В. Новиков).

## Slide 22
Соленакопители Кадамджайского сурьмяного комбината Кадамжайского района Баткенской области КР

## Slide 23
Соленаопители и хвостохранилища Кадамжайского сурьмяного комбината

## Slide 24
Промышленные отходы Анзобского ГОКа, Таджикистан, 2005 г. Фото: UNEP/GRID-Arendal (В. Новиков)
Отвалы бедных урановых руд в Табошаре, Таджикистан, 2004 г. Фото: Университет Жозефа-Стефана, Словения (П. Стегнар)
Токсичные отходы (пестициды) на Канибадамском полигоне, 2005 г. Фото: UNEP/GRID-Arendal (В. Новиков)
Основной проблемой отходов в Согдийской области является наличие крупных хвостохранилищ радиоактивных отходов и отвалов радиоактивных бедных руд. По объему накопления радиоактивных отходов Согдийская область значительно опережает другие области Ферганской долины.
В области также действует Анзобский комбинат по добыче и обогащению ртутно-сурьмяных руд, две золотодобывающие фабрики. Опасность заключается в том, что большинство хвостохранилищ расположено вблизи населенных пунктов и около рек. Многие хвостохранилища не имеют ограждения и предупредительных знаков, поэтому население в непосредственной близи выпасает скот, использует их материалы для строительства.

## Slide 25
Ассоциация занимается с 1998 года в основном проектами, которые разрабатывались для промпредприятий Ферганской долины Узбекистана, например, разработка «Инвентаризации источников вредных выбросов в атмосферу» с установлением «Нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (нормативы ПДВ)», «Инвентаризация твердых отходов производства и потребления с установлением лимитов на их размещение (нормативы ПДО), разработка «Разрешение на специальное водопользование с установлением нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в сточные воды (нормативы ПДС). Эти проекты проходят Государственную экологическую экспертизу и согласовываются в территориальных органах управления экологии и ООС, например при Ферганском управлении.
Согласно разработанных проектов осуществляется выплаты за выбросы в атмосферу и сбросы в водные объекты, и почву в Фонд охраны природы при Госкомэколлгии РУз. и его подразделений.

## Slide 26
Наряду с этим занимались совместно с областным комитетом по охране природы заброшенными аэропортами, которые остались после развала СССР, участвовали в вывозе и захоронении различных удобрений, на сегодняшний день таких аэродромов на территории Узбекистана (Ферганская, Андижанская и Наманганская) больше нет, чего нельзя сказать о территориях Сагдийской области (Таджикистан), а также Ошской, Джалалабадской и Баткенсткой областях (Кыргызыстана), так как нет информации.
Члены ассоциации принимали участие в проекте Игоря Ходжамбердыева «Хвостохранилища Майлуу Суу и экологическая безопасность Ферганского региона» (Кыргызыстан) в качестве эксперта, по результатам проекта были установлены в 10 школах Майлуу Суу фильтры для того чтобы дети могли пить чистую воду из под крана, так как водозаборное озеро г. Майлуу Суу бывает замутненным.
Опубликованы совместно несколько статей в разных Международных журналах.

## Slide 27
Для обеспечения экологической безопасности обычно используют экономические, административные, правовые, социально-психологические (пропаганда, убеждение) меры. Наибольший успех, может быть, достигнут при совместном действии государственных структур и гражданского общества. К сожалению, в условиях общего социально-экономического кризиса экологические программы обычно лишь частично выполняются, к рекомендациям экологов не всегда прислушиваются. Однако в условиях экономического роста внимание к экологическим вопросам с неизбежностью будет расти. Экологическое образование и просвещение позволит, населению знать какая экологическая опасность их ждет и что нужно делать.

## Slide 28
Кроме этого по сей день Узбекистан не подписал Конвенцию по СОЗам.
Все ещё используются СОЗы.
Недостаточно информации о различных проектах, которые выполняются в Центрально-Азиатских странах так и регионах.
Было бы не плохо чтобы рассылаемые материалы IPEN были бы не только на английском языке, но также и на русском.

## Slide 29
Спасибо за внимание