## Slide 1: Кампания IPEN по сдержанию токсичных химических веществ в пластике
Встреча сети неправительственных организаций стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)
19-20 августа 2019 года
Волгоград, Россия
Ольга Сперанская

## Slide 2: Из чего состоит пластмасса?
Сложные смеси из химических добавок и полимеров: полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирол (PS), поли (этилентерефталат) (ПЭТ) и поливинилхлорид (ПВХ).
Кроме того, фторполимеры, такие как политетрафторэтилен (ПТФЭ) и перфторалкоксиполимер (ПФА), используются во многих антипригарных пластиках.
Пластмассовые добавки:
• Пластификаторы для повышения гибкости и долговечности,
• фталаты
• Огнезащитные вещества (10-20%), например фосфорорганические соединения;
• галогенированные эфиры, бромированные или хлорированные органические соединения, например хлорированные парафины с короткой цепью (КЦХП);
• Борная кислота, бромированные антипирены,
• Стабилизаторы (0,1-10,09%), например соединения мышьяка / органического олова, Триклозан, Бисфенол A (BPA);
• Кадмий и соединения свинца, нонилфенольные соединения /октилфенол
• Отверждающие агенты, например, формальдегид
• Красители, например диоксид титана, соединения кадмия, хрома.

## Slide 3: Проблема токсичных веществ в пластике
Каждый этап жизненного цикла пластика включает токсичные химические вещества, которые угрожают здоровью человека, окружающей среде, биоразнообразию и климату. Очень стойкие химические загрязнители, связанные с пластмассами, уже отравляют организм человека, наземные и морские пищевые цепи, от которых мы все зависим.

## Slide 4: Содержание токсичных веществ в пластике в течение всего жизненного цикла
Добыча - пластмассы получены из разрушающего климат ископаемого топлива, нефти и газ.
Производство - широкий спектр токсичных химикатов, используемых в качестве добавок к пластику или полимеру:
бисфенол A (BPA), фталаты, нонилфенолы, бромированные антипирены (BFR) / полибромированные дифениловые эфиры (PBDE), фторполимеры, бактерициды (триклозан), тяжелые металлы.
Использование - Химические вещества в пластмассах могут потенциально мигрировать из пластмассовых изделий в бытовую пыль или даже в пищу, например, переносить химические вещества из пластиковой упаковки во время нагрева.

## Slide 5: Маркировка токсичных веществ в пластике
Маркировка недоступна для пластмассовых добавок в товарах
Необходима информации о пластмассовых химических добавках и возможных путях воздействия, особенно для уязвимых групп населения.
Приоритетными химикатами в пластике, вызывающими озабоченность, являются:
фталаты в упаковке;
ПБДЭ, ХПКЦ в игрушках;
ПБДЭ, тяжелые металлы в электронных потребительских товарах;
ПФС в одежде.

## Slide 6: Маркировка пластика
Цифра 1 или аббревиатура ПЭТ говорит пользователю об однократном применении тары. Обычно данная маркировка применяется на одноразовых пластиковых бутылках. Применять их повторно нельзя.
Цифра 2 или ПЭВД – полиэтилен повышенной плотности, который может применяться вторично.
3 или ПВХ применяется для производства пленочной упаковки. Очень опасен для здоровья, особенно при горении выделяет ядовитые вещества.
4 или ПЭНД – используется для производства полиэтиленовых пакетов. Может применяться повторно.
5 или РР – полипропилен для многоразового применения. Используется для изготовления пищевых контейнеров.
6 или ПС – пенопласт, используется в качестве добавления в смесь для производства крышечек для одноразовых чайных стаканчиков.
7 или прочие – не подходит для пищевой промышленности поскольку вызывает тяжелые заболевания.

## Slide 7: Обращение с пластиковыми отходами
Утилизация - 79% пластмасс попадают на свалки или выбрасываются в окружающую среду;
Разрушение - Сжигание пластмасс, содержащих галогены, может привести к токсичным выбросам, например, диоксинам и бромированным диоксинам
Доступны технологии без сжигания для уничтожения или необратимого преобразования пластмасс, подвергшихся воздействию СОЗ, например, CreaSolv, механохимическое разрушение (шаровое измельчение и химическое восстановление водородом).

## Slide 8: Механическая переработка приводит к вторичному загрязнению товаров
Товары из 26 стран, включая Россию
Результаты показали, что 90% образцов содержат окта-бромодифенил эфир или дека-бромодифенил эфир. Почти половина из них (43%) содержат гексабромциклододекан. Эти вещества разрушают репродуктивную и гормональную системы, негативно воздействуют на интеллектуальное развитие, приводя к нарушению внимания, памяти и способности к обучению. Кроме того, эти химические вещества могут долгое время сохраняться в окружающей среде.

## Slide 9: Глобальная торговля пластиковыми отходами
риск для работников, населения и окружающей среды, морской среды и пищевой цепочки.

## Slide 10: Кампания IPEN по микропластику
Микропластик: источник и опасность
небольшие кусочки или даже микроскопические частицы пластикового мусора:
смоляные гранулы, микрошарики,
крошечные нитки из канатов, сеток и синтетической одежды.
2000 волокон выделяются только из одного предмета синтетической одежды при однкратной стирке.
Полиэфирные, акриловые, полипропиленовые, полиэтиленовые и полиамидные волокна загрязняют берега по всему земному шару.
Скрабы, зубные пасты, гели
Микропластик не отлавливается очистными сооружениями.
Микропластик – адсорбент , впитывает токсичные вещества;
плавает на поверхности или в толще воды, становясь легкой добычей для рыб и птиц, которые принимают гранулы за еду.
покрывается морскими водорослями;
Оказавшись в организме рыбы, пластик становится потенциальной угрозой для человека.

## Slide 11: Проекты IPEN по пластику в странах ВЕКЦА
Критерии:
НПО должно действоввать в районе
морских побережей;
Азербайджан и Казахстан (Каспийское море)
Действия:
Выбрать побережье для отбора проб
Соберать образцы пластиковых полиэтиленовых гранул с этого пляжа в соответствии с инструкцией, предоставленной IPEN. Необходимо собрать как минимум 100 гранул.
Собрать обломки пластика меньше 5 мм согласно инструкции - минимум 50 образцов
Сделать фотографии
Отправить в Чехию на анализы
Работа со СМИ по результатам

## Slide 12: Кампании по брьбе с одноразовым пластиком
Одноразовый пластик:
Посуда, ушные палочки, женские гигиенические товары, рпкеты
Кения, Танзания, Шри-Ланка – штраф и тюремный срок за пластиковые пакеты
Сингапур – поный запрет на пакеты
Страны ОЭСР – плата за пакеты в супермаркетах

## Slide 13: Женские гигиенические товары
Проблемы:
средняя женщина будет использовать от 12 000 до 16 000 одноразовых женских средств гигиены в своей жизни
разрушение чего-то вроде пластиковой прокладки или аппликатора может занять до 100 лет;
эти гигиенические средства могут блокировать канализационные системы
санитарные изделия не являются ценными пластмассами и не могут быть переработаны
обычные гигиенические прокладки состоят на 90%_ из поастика
они могут содержать опасные химические вещества, такие как бисфенол A, бисфенол С, фталаты и т. д., которые связаны со многими заболеваниями

## Slide 14: Альтернатива одноразову пластику

## Slide 15: Спасибо за внимание!
Ольга Сперанская
IPEN/ Эко-Согласие
Региональный координационный центр IPEN в ВЕКЦА
olga@ipen.org
www.ipen.org
www.ecoaccord.org